## Slide 1: Tercerizar solo conviene si la frecuencia se sostiene todos los meses
Qué se decide
Mantener el Work Order (modelo directo: suma global por movilización, sin horas de taladro) o pasar al modelo tercerizado: SierraCol contrata aparte al transportador y paga además el taladro por hora durante la movilización y un coordinador de transporte (Truck Manager).
Qué no se decide
No se adjudica proveedor ni se declara un ahorro único. Se evalúan tres ofertas: Petro Star tarifa normal, Petro Star precio cerrado (Lump Sum) y Ecotransur.
Por qué la respuesta es una frontera
El Work Order cuesta lo mismo por movilización haya 1 o 9 en el mes. El tercerizado cobra cargo fijo hasta la 4ª o 5ª movilización del mes y descuenta desde la 6ª: el resultado lo decide cuántas movilizaciones caen en cada mes, no el promedio.
Chart: Meses según cuántas movilizaciones tuvieron (logs)
| 1 a 3 | 4 | 5 | 6 o más
2024 | 2 | 0 | 0 | 9
2025 | 2 | 1 | 2 | 4
≥ 5
movilizaciones todos los meses
Petro Star tarifa normal deja de perder frente al Work Order (campaña 15 + 20 pozos en 0,1–5 km)
≥ 4
movilizaciones todos los meses
Ecotransur deja de perder frente al Work Order (misma campaña)
No cruza
con los precios del Excel
Petro Star Lump Sum sin descuento. Con los precios de la cotización 1255 sí cruzaría: pendiente de Compras (SCM)
Si los 20 pozos quedan a 5–10 km, la frontera sube a 6 (Petro Star) y 5 (Ecotransur) movilizaciones por mes. Logs: 2024 tuvo 6 o más en 9 de 11 meses; 2025, en 4 de 9.
Notes: Frontera calculada con el simulador (hoja Simulador, sección 6, y campaña con frecuencia constante). Los umbrales salen de Cot. 1255 p. 2 y p. 4 y de la carta de Ecotransur p. 2–4.

## Slide 2: El tercerizado suma taladro y cargo fijo; a cambio descuenta desde la 6ª
Chart: Costo de una movilización de 0,1–5 km (USD)
| Work Order | Petro Star 1ª–5ª | Petro Star 6ª+ | Ecotransur 1ª–5ª | Ecotransur 6ª+ | Lump Sum
Tarifa (WO o transportador) | 98663 | 59690 | 29845 | 56136 | 33292 | 82239
Señalizadoras faltantes (WO) | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taladro 18 h × 1.456 USD/h | 0 | 26208 | 26208 | 26208 | 26208 | 26208
Truck Manager | 0 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703
Cargo fijo mensual si el mes no llega al mínimo (USD)
Movs en el mes | Petro Star | Ecotransur
1 | $133.751 | $181.054
2 | $95.139 | $135.791
3 | $69.758 | $90.527
4 | $56.465 | $45.264
5 | $40.953 | —
Lo que no se ve en la barra: el Work Order es igual en cualquier mes; el tercerizado suma este cargo mientras el mes no llegue a 5 (Ecotransur) o a 6 (Petro Star). Lump Sum: sin descuento en la evaluación principal.
Notes: Fuente: Simulador filas 51 y 53–67; cargo fijo Cot. 1255 p. 4 y Ecotransur p. 2–3 a TRM 3.700. Ecotransur 6ª+ = solo equipos (p. 3–4).

## Slide 3: La frontera está entre 4 y 5 movilizaciones por mes, sostenidas
Chart: Ahorro de la campaña 15 + 20 pozos frente al Work Order, según movilizaciones por mes (USD)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Petro Star tarifa normal | -1264695 | -376051 | -35058 | 199754 | 572947 | 730502 | 731309 | 868853 | 827901
Ecotransur | -1931371 | -573466 | 105487 | 558122 | 635872 | 695386 | 668783 | 791372 | 791372
Petro Star Lump Sum (sin descuento) | -1869644 | -980999 | -640006 | -405194 | -159479 | -118526 | -188284 | -118526 | -159479
Ilustración, no resultado: repetir 2024 y 2025 con cada modelo
+ = tercerizado más barato | 2024 | 2025
Petro Star normal | +1,03 M | +0,19 M
Ecotransur | +0,90 M | +0,18 M
Lump Sum | −1,07 M | −1,19 M
2024: 70 movilizaciones, 6,4 por mes con movilizaciones. 2025: 45, 5,0 por mes. Con el Truck Manager cobrado por mes (no prorrateado), el ahorro a 4–5 movs/mes es menor y la frontera no se mueve.
En 2025 los meses de 1, 3 y 4 movilizaciones se comieron casi todo lo que ganaron los meses de 6 y 7.
Escenario prudente (frecuencia y mezcla de 2025, horas cotizadas por Petro Star): Petro Star −0,02 M y Ecotransur −0,01 M. Es el punto de equilibrio.
Notes: Gráfico: frecuencia constante; con 1 movilización por mes las pérdidas son de −4,2 a −5,8 M (fuera de escala). Los dientes (p. ej. de 9 a 10) vienen del último mes de la campaña, que queda por debajo de 6 y vuelve a pagar cargo fijo. Tabla: hojas Real 2024 / Real 2025 del simulador, horas del Excel.

## Slide 4: Los pendientes que más pesan restan casi todos ventaja al tercerizado
Qué falta confirmar | Valor de trabajo | En juego (USD) | Quién
Rango real de los 20 pozos fuera de la locación | 0,1–5 km | −0,18 M a −0,43 M | SierraCol
Horas de taladro por movilización (Excel vs Petro Star) | 12/18/24/28 h | −0,17 M | SierraCol
¿Petro Star normal cobra aparte sus equipos adicionales? | No | −0,16 M | Petro Star
Cobro en un mes de campaña parada | No se cobra | −0,16 M a −0,23 M por mes | Contrato
Demora no atribuible al transportador (cotización 1255, condición 7) | Sin demora | −2.813 por hora | Petro Star
Tiempo perdido en perforación (NPT) (baja la frecuencia) | 0 % | −0,24 M con 20 % | SierraCol
Lump Sum: valores del Excel vs cotización 1255 | Excel | +0,44 M | SCM
Riesgos no cuantificados: coordinación taladro–transportador, HSE y daños, disponibilidad, plazo y salida, pago en COP | Sin valorar | No cuantificado | Contratos / HSE
Lectura
Sesgo sistemático: casi todos los supuestos empujan hacia el tercerizado; las excepciones son los precios del Lump Sum (+0,44 M) y el cargo fijo de Petro Star con 5 movilizaciones (+0,08 M). Con la frecuencia y la mezcla de 2025 y las horas que cotizó Petro Star, el ahorro desaparece (Petro Star −0,02 M; Ecotransur −0,01 M). Antes de cambiar el contrato: confirmar la frecuencia mensual esperada, el rango real de los pozos y la exposición a la tasa de cambio (TRM ±10 % mueve ±0,3 M).
Notes: Detalle completo con valor de trabajo, alternativa y monto en juego por perfil de frecuencia: hoja Pendientes del simulador. Auditoría de la evaluación previa: archivo Auditoria_Evaluacion_Previa.xlsx.